## Slide 1
初始化系列流程，小车放置在第1个二维码上
空闲状态
检查问题
初始化失败
初始化成功
准备出发
向第2个二维码进行路径规划和移动
向第3个二维码进行路径规划和移动
向第4个二维码进行路径规划和移动
收到第2个二维码位置
收到第4个二维码位置
比赛开始
收到第3个二维码位置
规划经过第4,3,2个二维码并且能够最快完全进入启动区的路径并移动
1. 第一阶段比赛总体方案
1.1 自动车运行流程

## Slide 2
飞机初始位置姿态放置
起飞
手动遥控至第二个QR附近
手动取照，计算全局坐标
对比得出二维码所在点位，发送该点坐标给小车
根据对称放置的规则，直接获得第三个QR的位置，发送给小车
1.2 无人机运行流程
飞至对方启动区特征点处，校正Guidance
飞至第4个QR，取照，把全局位置发送给小车
手动飞回

## Slide 3
2. 第二阶段比赛总体方案
2.1自动车运行流程
初始化系列流程
空闲状态
检查问题
初始化失败
初始化成功
概率巡逻
定点索敌
对敌射击
弹药补充
定点加血
脱离战场
弹药量低（于阈值）
血量低（于阈值）
发现对方战车
飞机发现敌方战车
索敌失败
敌方消失
血量或弹药量低
比赛开始
遭遇对方战车
补给完成

## Slide 4
初始化
任务:
巡逻发现敌方
检测加血点位置
停机坪装弹
自动车弹药补充
2.1 无人机运行流程
装弹
定点飞行
(地面指定位置上方)
视觉伺服定点悬停
定点飞行
补弹
定点飞行
视觉伺服定点降落
补弹请求
里程计矫正
原地巡逻
定点模式: 根据自身里程计数据飞行至指定点
视觉伺服定点模式: 根据视觉信息+PID控制精准飞行至某位置
里程计矫正模式: 根据地面特征点矫正里程计数据
(固定补弹点)
(停机坪上方)
补弹请求

## Slide 5
3. 任务及进度：
3.1 自动车任务进度：
自动车逻辑设计（已完成）
底盘运动底层驱动代码的编写和调试（已完成）
单点自动导航（已完成）
多点的自动导航（已完成）
各坐标系确定和TF树的建立（已完成）
云台底层驱动代码调试（已完成）
云台的自动瞄准射击（已完成）
对UWB信息进行融合（未完成）
控制台/debug平台（未开始）
模块联调和优化（未开始）
卡弹解决方案(已完成)
自动补弹车载部分（未完成）
自动车整体改进和优化（未完成）

## Slide 6
无人机逻辑设计（已完成）
二维码识别（已完成）
通过guidance获取无人机位姿（已完成）
通过特征点修正无人机位置漂移（已完成）
各坐标系确定和TF变换（已完成）
控制台/debug平台（基本完成）
多机通信（ 未完成）
onboard无人机控制（未完成）
模块联调和优化（未开始）
自动补弹机构方案一：卷扬式（未完成）
自动补弹机构方案二：抓取式（机械已完成，伺服未完成）
3.2 无人机任务进度：

## Slide 7
问题1：时间问题
解决方案：以解决核心问题为目标，分配精力和时间。
问题2：自动车图像获取处理实时性不高，相频特性差
解决方案：提高系统实时性，增加预估器。
问题3：Guidance漂移问题
解决方案：利用特征点对Guidance进行校正。
问题4：路由器信号问题
解决方案：调试过程中可以用5G的频道，比赛中还需要规则上的沟通。
问题5：公共靶车，重启卡片
解决方案：希望望组委会能够提供。
4. 遇到的困难及解决方案：